Test ITC 22 y 24

1.- Según estas curvas de protección contra sobrecargas a que dedicarías cada protección.

- Curva B _____________________________________.
- Curva C _____________________________________.
- Curva D _____________________________________.

*Arranque sin transitorios	*Arranque genérico, usos domésticos *Arranque con transitorios

*Arranque de motores

2.- El corte automático de la alimentación esta prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572-1.

La tensión limite convencional es igual a:

- 230V
- No sé.
- 50V
- 24V

3.- Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en salas de radiología intervencionistas), los dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán:

- Tipo AC
- Tipo B
- Tipo inmunizados S
- Tipo A

4.- En la protección de lineas contra sobrecargas, las características de funcionamiento de un dispositivo que protege contra sobrecargas debe satisfacer las dos condiciones:

1.- l_{ b } mayor o igual que l_{ n } y l_{ n } mayor o igual que l_{ z }
2.- l_{ 2 } menor o igual que 1,45 * l_{ z }

- Verdadero
- Falso

5.- ¿Que es cada uno de estos términos?

1.- Corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de cargas. ______.
2.- Corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado (IT-BT 19 y	UNE 20. – La norma UNE-HD 60.364-5-52 anula y sustituye esta norma).______.
3.- Corriente asignada del dispositivo de protección.______.
4.- Corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo (tc	es el tiempo convencional según norma).______.

* l_{ 2 }	* l_{ n }	* l_{ z }	* l_{ b }

6.- No es posible omitir la protección contra sobrecargas en ningún tipo de circuito.

- Verdadero
- Falso

7.- El limite de intensidad de corriente admisible en un conductor, ¿Por quien queda garantizado?

- La protección contra sobrecargas.
- La protección contra sobre intensidades.
- La protección contra corrientes residuales.
- La protección contra cortocircuitos.

8.- En la protección contra cortocircuitos, que dispositivos se permiten:

- Fusibles.
- Ambos.
- Interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.

9.- En un sistema de distribución de TT se disponen de unos tiempos mínimos de reacción de los diferenciales ante un defecto.

- Si el fallo es igual a la intensidad nominal de defecto._________.
- Si el fallo es el doble de la intensidad nominal de defecto._________.
- Si el fallo es 5 veces superior a la intensidad nominal de defecto._________.

* 0.15s	* 0.04s * 5s * 0.3s * 0.4s

10.- Salvo indicaciones contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE 20.460-4-41 – La norma UNE-HD 60.364-4-41 anula y sustituye esta norma, que son habitualmente:

1.- Protección por _____________________ de la partes activas.
2.- Protección por medio de _____________________.
3.- Protección por medio de _____________________.
4.- Protección por puestas de alcance por _____________________.
5.- protección complementaria por dispositivos de corriente _____________________	residual

* Aislamiento * Diferencial * Obstáculos * Alejamiento * Barreras o envolventes

11.- El corte automático de la alimentación esta prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensiones de contacto. Se utilizara como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572-1.

En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados:

- 230V
- 50V
- 24V